Rauchschutz-Druckventilator

Axialventilator mit Nachleitrad und Kennlinienstabilisator, in geschweißter Stahlkonstruktion.

Axiales Laufrad mit im Stillstand verstellbaren Laufschaufeln, direkt auf dem Antriebsmotor montiert, dynamisch ausgewuchtet nach DIN ISO 1940-1, Gütestufe G = 6,3.
DS - Antriebsmotor in B5 - Ausführung nach DIN IEC 34, IP 54 und ISO-Klasse F, herausgeführtem Kabel zum Klemmkasten außen am Ventilator.

Zubehör (Standard):

- Schachtfüße

- Ansaugdüse

- Elastischer Stutzen druckseitig

Technische Daten, bezogen auf Luftdichte 1,2 kg/m³

Volumenstrom			m³/h	:

Gesamtdruckerhöhung	Pa	:

Externe Druckerhöhung	Pa	:

Drehzahl			1/min	:

Motorleistung			KW	:

Spannung			V	:400

Frequenz			Hz	:50

Nennstrom			A	:

Einschaltart			d/s-d	:

Fabrikat				: Eichelberger

Typ					: RDV …/…/…